因應電價調漲之用電分析及因應方案

- 因應台電電費調漲用電分析：

- 台灣電力公司，將於101年5月15日起大幅調整電價資費，本校屬兩段式電價高壓用戶，平均調漲級距屬30%~35%，詳台電資費如表一。依據本校夏月、非夏月、尖峰、離峰用電之電費結構試算後，本校用電型態，平均漲幅為32%。

【表一】台電公司電費調整後兩段式高壓用電戶資費表

- 本校民國99年至民國101年3月，實際用電總度數及總用電量分析如表二。

【表二】本校99年至101年用電統計表及電費試算表

- 依據表二分析統計，本校100學年度（100年8月至101年7月）編列電費為NT$ 25,000,000元，現已收到之電費單至101年3月，若後續每月以相同之用電總度數估算，並於101年5月15日後採用新電費費率估算，100學年度總電費應為NT$ 27,184,224元，與原編列之預算相差NT$ 2,184,224元。

- 101學年度，已針對台電調漲費率後，將全校全年度電費總支出，預定增加NT$ 8,000,000元，101學年度暫編列總電費NT$ 33,000,000元。

- 本校99年總用電度數為8,447,600度，總電費為NT$ 26,111,088元，100年總用電度數為7,810,380度，總電費為NT$ 24,738,186元，節電績效較上一年度節電達8%，共節省電費開銷為NT$ 1,372,902元。

- 現階段節電措施：

- 已於民國99年，完成第一期電力監控即時電子看板，共計18棟主要建築物，均已架設數位電錶。

- 校園教室及辦公空間節能燈具汰換率，已達82.5%。

- 廁所及樓梯間，均已改為感應式照明燈具。

- 全校園夜間照明燈具，均依照時令，調整開啟時間。

- 校內所有普通教室及學生社團空間，均已裝置空調計費系統。

- 校內空調主機，均裝設有時間控制（AM 8：00至PM10：30送電力）及外氣達到28度C以上時，才可啟動空調主機。

- 圖書館西側落地帷幕窗，裝設高反光係數隔熱紙。

- 求真樓外側窗戶，裝設鋁製遮陽百葉。

- 千禧樓宿舍東西兩側通道，增設自然通風百葉門，以及各間寢室門上方增設啟閉式氣窗。

- 宿舍熱水供應系統為高效率熱泵及太陽能板，雙系統節能設備供應熱水。

- 電費調漲後續節電措施：

- 教室空調計費刷卡，費率調整評估，現行費率為自93年起至今未調漲，普通教室空調使用收費0.45元/分鐘，建議調整為0.60元/分鍾，漲幅為33.3%符合台電電費調幅。

- 101年暑假宿舍寢室，全面增設空調刷卡計費系統，共計189間寢室。

- 101年暑假完成電力監控系統第二期工程。

- 再行檢討夜間校園燈具配置，在安全及節電條件下，調整適合燈具之盏數及明滅時間。

- 加強課後時間教室照明燈具及風扇，是否確實關閉之巡檢作業。

- 全校區非插卡之空調區域如辦公或會議空間，調整空調供應時間為AM 9：00至PM 10：15，並視天候條件需要，儘量延後空調系統開啟時間。

- 呼籲及宣導全校師生，共同落實節能、節電之校園生活習慣。

~以下空白~